SONOCOM

ZI NORD RUE PHILIPPE LEBON

61000 ALENCON

Fiche technique benne renforcée 30 M3

- Dimensions utiles intérieures : longueur 6000 x largeur 2300 x hauteur 2200

- Epaisseur tôle de coté : 4 mm

- Epaisseur tôle de fond : 5 mm avec coins tronqués.

- Hauteur d’axe de préhension : 1430 mm

- Galets de roulage diamètre 200 mm positionnés à l’intérieur ou à l’extérieur

- Couleur : au choix suivant nuancier RAL

- Berce en IPN de 180 avec plat de renfort et système de préhension et de vérouillage

Suivant norme Afnor.

- Rives en UTP 4 mm

- Traverse arrière en tube de 80 x 120 x 4

- 9 poteaux intermédiaires en tôle pliée au pas de 600 mm

- 2 Ceinture horizontale de renfort sur les cotés et portes arrière.

- Traverses de renfort en UTP au pas de 300 mm

- Face avant avec poutre horizontale et renfort intérieur.

- Echelles d’accès sur coté chauffeur à l’avant et sur porte arrière.

- Porte arrière à 2 vantaux avec cadre de 90 x 60 et renfort intermédiaire.

- Système de fermeture avec rattrapage de jeu.

- Mécanisme de déverrouillage de sécurité coté chauffeur.

- Finition comprenant nettoyage et phosphatation.

- Peinture avec 1 couche d’apprêt et deux couches de laque.

(photo non contractuelle)